Гарантия изготовителя.

1. Изготовитель гарантирует соответствие подводок требованиям

ТУ 2554-003-75807507-2006 при соблюдении  условий монтажа, эксплуатации, транспортировки и хранения.

2. Гарантийный срок эксплуатации – не менее 18 месяцев со дня

ввода в эксплуатацию.

3. Срок службы изделия - 10 лет.

Подводка газовая гибкая с внешней металлической оплеткой проверена и соответствует  техническим характеристикам и конструкторской документации.

Отметка Технического Контроля:

Гарантия изготовителя.

1. Изготовитель гарантирует соответствие подводок требованиям

ТУ 2554-003-75807507-2006 при соблюдении  условий монтажа, эксплуатации, транспортировки и хранения.

2. Гарантийный срок эксплуатации – не менее 18 месяцев со дня

ввода в эксплуатацию.

3. Срок службы изделия - 10 лет.

Подводка газовая гибкая  с внешней металлической оплеткой проверена и соответствует  техническим характеристикам и конструкторской документации.

Отметка Технического Контроля:

### ПАСПОРТ

на подводку газовую гибкую

с внешней металлической оплеткой

#### «ЗИП-ГАЗ»

# Производитель: ООО «ТАЙПАН»

391030, Рязанская область, г. Спас-Клепики,

ул. Просвещения, д. 30

Тел.: (49142) 2-41-39, факс: (49142) 2-65-11

http://www.shlangi.ru  e-mail: mail@taypan.ru

### ПАСПОРТ

на подводку газовую гибкую

с внешней металлической оплеткой

#### «ЗИП-ГАЗ»

# Производитель: ООО «ТАЙПАН»

391030, Рязанская область, г. Спас-Клепики,

ул. Просвещения, д. 30

Тел.: (49142) 2-41-39, факс: (49142) 2-65-11

http://www.shlangi.ru  e-mail: mail@taypan.ru

## Применение.

# Подводка газовая гибкая с внешней металлической оплеткой

применяется в системах газоснабжения для подключения

бытовых газовых приборов, бытовых газовых плит, проточных

и емкостных водонагревателей.

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ № РОСС RU.АЕ95.В13886

Технические характеристики.

1. Присоединительные размеры: ½”, ¾” в модификациях

Гайка-Гайка, Гайка-Штуцер.

2. Внутренний диаметр шланга: 9 мм (Стандарт),

13 мм (Гигант).

3. Внешний диаметр шланга: 12,5 мм (Стандарт),

19 мм (Гигант).

4. Рабочее давление – 0,1 МПа (1 кгс/см2)

5. Рабочая температура : - 40°С…+110 С

6. Длина шланга:            от 0,3м до 4,0м.

Используемые материалы.

1. Внутренняя трубка – материал NBR-PVC.

2. Оплетка – нержавеющая сталь AISI 304, ГОСТ 5632-72.

3. Гильза - нержавеющая сталь AISI 304, ГОСТ 5632-72.

4. Присоединительная арматура - штампованная латунь с

никелевым покрытием ОТ67 UNI-EN 12164 , ЛС-59

ГОСТ 1583 -89.

5. Изолятор - полиамид.

6. Нить маркирующая – нейлон.

7. Прокладка –паронит.

## Применение.

# Подводка газовая гибкая с внешней металлической оплеткой

применяется в системах газоснабжения для подключения

бытовых газовых приборов, бытовых газовых плит, проточных

и емкостных водонагревателей.

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ № РОСС RU.АЕ95.В13886

Технические характеристики.

1. Присоединительные размеры: ½”, ¾” в модификациях

Гайка-Гайка, Гайка-Штуцер.

2. Внутренний диаметр шланга: 9 мм (Стандарт),

13 мм (Гигант).

3. Внешний диаметр шланга: 12,5 мм (Стандарт),

19 мм (Гигант).

4. Рабочее давление – 0,1 МПа (1 кгс/см2)

5. Рабочая температура : - 40°С…+110 С

6. Длина шланга:            от 0,3м до 4,0м.

Используемые материалы.

1. Внутренняя трубка – материал NBR-PVC.

2. Оплетка – нержавеющая сталь AISI 304, ГОСТ 5632-72.

3. Гильза - нержавеющая сталь AISI 304, ГОСТ 5632-72.

4. Присоединительная арматура - штампованная латунь с

никелевым покрытием ОТ67 UNI-EN 12164 , ЛС-59

ГОСТ 1583 -89.

5. Изолятор - полиамид.

6. Нить маркирующая – нейлон.

7. Прокладка –паронит.

Указание по эксплуатации.

1. Установка подводки газовой должна производиться

только специалистами, прошедшими обучение и имеющими

допуск на выполнение данного вида работ.

2. Перед монтажом подводку, хранившуюся при отрицательной температуре, выдержать при комнатной температуре не менее 2 часов.

3. При монтаже необходимо соблюдать следующие требования:

а) Норма минимального радиуса изгиба – не менее 10-кратного

диаметра подводки.

б) Момент затяжки присоединительной арматуры –

не более 4 Нм.

в) Не допускается скручивание подводки вдоль образующей

и трение подводки о другие предметы.

4. При обнаружении на поверхности подводки механических повреждений, ее необходимо снять с эксплуатации.

Транспортировка и хранение.

1. Транспортировка подводок газовых может осуществляться различными видами транспорта, при условии их защиты от механических повреждений, воздействия атмосферных осадков, в соответствии с правилами перевозок  и требованиями

ГОСТ 18160.

2. Условия хранения в закрытых помещениях –согласно группе

условий хранения по ГОСТ 15150-69.

Указания по эксплуатации.

1. Установка подводки газовой должна производиться

только специалистами, прошедшими обучение и имеющими

допуск на выполнение данного вида работ.

2. Перед монтажом подводку, хранившуюся при отрицательной температуре, выдержать при комнатной температуре не менее 2 часов.

3. При монтаже необходимо соблюдать следующие требования:

а) Норма минимального радиуса изгиба – не менее 10-кратного

диаметра подводки.

б) Момент затяжки присоединительной арматуры –

не более 4 Нм.

в) Не допускается скручивание подводки вдоль образующей

и трение подводки о другие предметы.

4. При обнаружении на поверхности подводки механических повреждений, ее необходимо снять с эксплуатации.

Транспортировка и хранение.

1. Транспортировка подводок газовых может осуществляться различными видами транспорта, при условии их защиты от механических повреждений, воздействия атмосферных осадков, в соответствии с правилами перевозок  и требованиями

ГОСТ 18160.

2. Условия хранения в закрытых помещениях –согласно группе

условий хранения по ГОСТ 15150-69.